ProyectoElectronico.com

Diseños de roger beeps, antenas y proyectos electrónicos en general

Antena plano de tierra

La antena que en mi región más se utiliza en 11 metros (CB) es la antena Plano de tierra (1/4 de onda).

Esta antena es omnidireccional y dice la documentación que no tiene ganancia, pero comparandola con otras antenas omnidireccionales que se dice si tienen ganancia no se nota gran diferencia, o ninguna.

Antena y medidas comunes:

Las medidas de la antena del dibujo son prácticas, el "wip" mide 2.75 mts el tubo completo, con todo y lo que entra en el aislante. Y los cuatro radiales de 2.61m cada uno.

Para el "wip" o elemento vertical usamos tubo de aluminio de 1/2 pulgada, mejor de 5/8 de pulgada.

Para los radiales el tubo puede ser más delgado, hasta 3/8 de pulgada.

Al final se presenta la versión económica

Primero se fabrica una base con una placa cuadrada de aluminio, debe tener buen grosor para que soporte los cuatro radiales, se le doblan las puntas para que queden a 45 grados, hacemos un hueco en el centro donde apenas entre el aislante y los huecos para los tornillos de los radiales.

Como aislante usamos uniones con rosca de PVC (cañería de 1/2 pulgada), mejor si se usa un tapón con rosca.

En el siguiente gráfico se puede tener una idea más clara del ensamblaje, solo se dibujaron 2 radiales para mayor claridad a la vista.

El elemento vertical ("wip") se sujeta al tapón con un tornillo o pasador, no es conveniente pegar el cable coaxial de ese tornillo. Para eso ponemos otro tornillo más arriba solo para el cable.

La malla (shield) del cable se puede prensar entre un radial y la placa de aluminio, algunos prefieren un tornillo en la placa solo para ello.

Para evitar que entre agua al cable se puede prensar hacia el "wip" con una gasa plástica

En este gráfico se puede observar mejor la base de la antena y como se acomoda el cable coaxial.

Puede usarse cable coaxial RG58 tratando de no usar mucha distancia, para obtener el máximo de ganancia o el mínimo de perdida se recomienda usar cable coaxial RG8u.

Cálculo matemático

Para calcular el tamaño de los elementos en una determinada frecuencia dividimos 300 entre la frecuencia en MHz. esto nos da la onda completa en metros. Como los elementos son de un cuarto de onda lo dividimos entre 4.

Y al resultado se le resta el 5 por ciento por el llamado "efecto de puntas".

Ejemplo:

La frecuencia del canal 14 es 27.125 MHz. entonces:

300 / 27.125 = 11.06 metros
11.06 / 4 = 2.765 metros
2.765 - 5% = 2.62675 metros

Multiplicar por 0.95 es igual que restar el 5% 
2.765 * 0.95 = 2,62675 metros

Plano de tierra económica

Para diseñar o construir una antena plano de tierra más barata o provisional podemos usar en el "wip" un tubo de 3/8 de pulgada, para que quede tallado en el tapón se puede rellenar con una resina dura o material Epóxico, mejor son unos pedazos de tubo de 1/2 pulgada y 5/8 de pulgada, dependerá del tamaño del hueco de la unión o el tapón. Los pedazos y el tubo entero deben bajar hasta el fondo

Los radiales se pueden hacer con alambre de hierro galvanizado, usándose a la vez como soporte de la antena (vientos o anclas), hay que aislarlos a 2.61 metros, el tubo de PVC funciona bien como aislante.

En el "wip" de esta antena se indica 2.61m. sin tomar en cuenta lo que entra en el aislante.

Mejor si los radiales son de cobre.