Antena Ringo:

Construya su propia antena:

Antena tipo Ringo para 11Metros

La antena cubre las frecuencias de la 26.815 a 28.045Mhz.

Esta antena consta de un radiador de 1/2 onda y un aro adaptador de Impedancias o Gamma Match, debe alimentarse con cable coaxial RG58U ó RG8U para 50 ohmnios. En estacionarias puede obtenerse una relación 1 a 1.

Debe instalarse a una altura mínima de 5 metros sobre cualquier obstáculo y retirada por lo menos 5.50metros de cualquier pared, árbol, etc.

La base de la Antena es la parte mas elaborada y por ende la de mas cuidado.
Consta de un tubo de 30cms. de largo por 1 1/2 " de diámetro exterior y 1 3/8" de diámetro interior. Dentro de este tubo se coloca otro de 1" aislado mediante un trozo de P.V.C. cortado a lo largo para facilitar su introducción, esta debe ser exactamente 6cms., ya que entre estos dos tubos se formará una capacidad que es necesaria para el funcionamiento de la antena. La longitud del tubo de 1" puede ser un 1mt. +/-.

Se cortan y figuran, como se muestra en la figura anterior, las dos platinas que soportarán el aro ó RING(este le da el nombre a la antena) la longitud del tubo con que se formará el aro antes de doblar es de 121cms. y se hará con tubo de 1/4" de aluminio. La longitud del alambre que sale del conector es de 46cms., y debe ser colocado con soldadura en el conector y en el otro extremo un acoplador que ajuste en el aro para poder fijarlo y su calibre debe estar entre 12 y 16.

El radiante de la antena debe hacerse en cuerpo ajustable con tubos de aluminio que entren uno dentro del otro y puedan ser ajustables por medio de abrazaderas, la unión entre un tubo y el otro debe ser exactamente de 25cms. para darle rigidez y flexibilidad a la antena. Este radiante debe completar la longitud de 5.20cms. a partir del aislante hacia arriba, y el tubo final nos va a permitir el ajuste final de la antena... claro además del RING.

AJUSTE DE LA ANTENA.

Después de verificar que no se han cometido errores, y con la antena en el lugar y altura en que vaya a trabajar procedemos al ajuste: se requiere ante de todo un medidor de R.O.E.(Relación de Ondas Estacionarias) y poco mas que paciencia. Procedemos a colocar el alambre en su posición inicial de 40cms. desde el extremo del aro, procedemos a moverlo cada vez de a 1cm. a un lado u otro, para ver hacia donde empieza descender la estacionaria. Si notamos que las estacionarias no descienden a lo deseado entonces movemos un centímetro a la vez el tubo final del radiante y nuevamente jugamos con el Ringo.

NOTA: Para obtener una mejor lectura de las estacionarias aléjese de la antena cada vez que haga un ajuste.

Construya su propia Antena Direccional

Antena HDF3

Características Técnicas:

Freq. que cubre:  27.000 a 49.000 Mhz.
Impedancia :        50 ohms.
Ganancia:            7db.
Polarización:        Vertical u Horizontal.
Potencia Máx.:    500W.
Proteccion:          Irradiante a Masa
Resi. al Viento:    200Kmph
Peso Aprox.:       7 Kgs.

Armado General:

1.- Para el armado de la antena ver planos abajo.

2.- De acuerdo a la Frequencia a Utilizar ver tabla de medidas expresadas en milimetros.
3.- Para el armado del adaptador "GAMA" ver gráfico.

4.- Una vez selecionada la freq. de trabajo se debe cortar el conductor aislado a la medida "L" de acuerdo a la tabla de medidas.

5.- Para el ajuste final deslizar el puente Gama hasta obtener la mínima relación de Ondas Estacionarias.
6.- De no obtener el R.O.E. indicado corregir la medida del irradiante acortando su longitud de a 2cm. a la vez..

TABLA DE MEDIDAS

| Freq. Mhz. | Director | Iradiant | Reflector | Longitu "L" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5290 | 5420 | 5530 | 500 |
| 28 | 5110 | 5240 | 5330 | 464 |
| 29 | 4930 | 5060 | 5150 | 431 |
| 30 | 4770 | 4880 | 4980 | 400 |
| 31 | 4590 | 4720 | 4810 | 370 |
| 35 | 3960 | 4110 | 4230 | 314 |
| 39 | 3470 | 3620 | 3800 | 271 |
| 43 | 3070 | 3220 | 3440 | 240 |
| 45 | 2890 | 3040 | 3280 | 228 |
| 49 | 2610 | 2760 | 3030 | 204 |