ZETAGI BV131 - Cambios de aficionados

El amplificador compacto ZG/BV131 , lineal 27-30 MHz con el EL509 se construye

para trabajar exclusivamente en una estrecha gama de frecuencias.

Así, el excelente sistema de amplificador de acuerdo carga de salida en la antena

a través de un circuito resonante a pi es, por desgracia desaparecidos.

Pero también es posible ejecutar el amplificador en una gama más amplia de frecuencias,

si utiliza un ecualizador en el aire añadido a la variable y una bobina de la herida en el núcleo

magnético toroidal .

Así, la frecuencia más baja obtenida nos permite a la costumbre más habitual en las bandas

de 40 aficionados y 30 metros y creo que con la adición de una capacidad fija (controlada

pasar de una adecuada cerámica ) también puede tratar los 80 metros .

La modificación ZG BV131

El circuito está diseñado para funcionar la válvula de la clase B a través de telegrafía

de alimentación MOSFET IRF520 , que funciona como un zener a cerca de 3 voltios gota.

Redimento goza de una mayor disipación y por lo tanto menos calor.

El ventilador de succión pequeña (12 voltios en el original) permite la refrigeración adecuada

General.

Cuando el compensador es de 40 metros en el aire de 120 pF se pone completamente cerrada , a la inversa

30 metros se convierte en totalmente abierta.

El condensador variable se utiliza para el ajuste fino de la antena.

Hay que recordar que la capacidad en paralelo con la bobina de antena para el ajuste adecuado ,

afectados en proporción inversa a la impedancia de carga disminuye .

El esquema del amplificador

Para utilizar la herramienta como un indicador de corriente a través del cátodo

amplificador a válvulas , he usado el interruptor ( en la parte posterior ), originalmente seleccionado

el valor de potencia máxima de entrada de RF se aplican (4 o 10 vatios).

.

Ajuste de posición y el compensador añadido soporte de tornillos extractor

Con un poco de cuidado y paciencia se puede instalar el sintonizador con el fin de Pi

cubren la gama que va desde 40 hasta 10 metros y , al mismo tiempo lograr un mejor desempeño

General amplificador de escenario.

Nota : Para obtener una buena velocidad de conmutación del relé , la tensión de carga en

2N2222A colector debe ser al menos 16 veces. Para el relé añadido a

un circuito separado con el poder 1N4004 y 200uF electrolítico.

Por último el amplificador en servicio bajo el mando del selector de banda frontal

.

Y el paso al relevo añadido al lado opuesto

Dos modelos de EL509 construcción de tubo , Philips y Radiotron

73 Emilio - IK1WJQ

PD: Aquí hay un diagrama para tratar de utilizar el amplificador en la parte inferior de la VHF

( Ir a la página 1)

"); //-->