| Galaxy Saturn - RCI-2980 modificación del frecuencimetro |  |
| --- | --- |

Modificaciones para Equipos de Radioaficion - Modificaciones Equipos CB

Este equipo lleva un frecuencimetro de 5 dígitos con una precisión de 1Khz. Para obtener una lectura de mayor precisión (0,1 Khz) Podemos eliminar el primer digito que siempre es "2" El circuito IC de este equipo ha sido diseñado para ser capaz de mostrar los 6 dígitos de la pantalla, el problema es que la pantalla solo tiene 5 dígitos. La modificación es bastante simple, solo se trata de mover varias resistencias (R602-R606 ),... desoldando la del primer digito y soldándola en la del segundo digito y así alternativamente hasta que la ultima coincida con el ultimo digito tal y como se indica en el gráfico adjunto.