# Apertura banda SuperStar 3900

En este artículo vamos a mostrar como realizar la modificación necesaria para que nuestra emisora SuperStar 3900 expanda su banda.

Materiales Necesarios:

- Destornillador estrella

Consideramos que la dificultad de esta modificación es muy fácil por lo que cualquier persona puede realizarla

PASOS A SEGUIR

1. Para empezar retiraremos la tapa de nuestra emisora, para ello retiraremos los tornillos de los laterales con un destornillador estrella.

2. Una vez retirada la tapa nos fijaremos en la zona señalada en la siguiente imagen:

3. Observaremos la zona señalada con más detalle en la siguiente imagen:

4. En la imagen anterior hemos señalado el componente a mover

5. Con unas pinzas u otra herramienta procederemos a mover nuestra "ficha" por tal de que ocupe las posiciones 2 y 3

6. Para que sirva de orientación os adjuntamos una imagen de como debe estar colocada para la apertura de bandas.

7. Una vez realizado el paso anterior ya podemos armar nuevamente nuestra emisora y disfrutar de ella en su máximo rango de canales.