SUMINISTRO ESTABILIZADA 13,8 V - 30 A

PRODUCTOS

Todas las resistencias no son indicación de 1 / 4 watt

R1 - (2 resistencias de 0,22 x 5 vatios en paralelo = 0,11 x 10 vatios)
R2 - Igual R1
R3 - Idem R1
R4 - Idem R1 
R5 - 330 ohmios (valor para el corte de 25 A) 
R6 - 15 K 
R7 - 2K2 
R8 - Trimmer 10 K
R9 - 3K3
R10 - 100 ohms
R11 - 330 ohms
R12 - 1K2
R13 - 1K2
R14 - 1 k x 2 vatios

DIODOS

Diodos D1/D2 x 30 amperios a 100 voltios.
D3 1N4007
D4 LED rojo
Yellow D5 Led
D6 Diodo Zener de 15 voltios x 1 amp 
D7 SCR para 2 amp (*)
IC LM 723 de plástico 
TIP T5 122
(*) El relé puede ser objeto de renuncia, sustituirá al SCR de los otros 2 amperios a 20 amperios, con el ánodo de la línea + fuente. Al conducir, se coloca a la salida en Urto, quema fusible de 20 amperios.

C1 - Cap electrolítica de 7000 MFD x 40 voltios 
C2 - Idem C1
C3 - Idem C1
C4 - 100 pF cerámico
C5 - 0,01 MFD x 400 Volt
C6 - 100 x 40 MFD Volt
C7 - 1000 MFD x 40 voltios 
C8 - 0,01 MFD x 400 Volt
F1 - Fusible de 5 amperios
F2 - fusible de 20 amperios
Amp - Amperímetro 0 a 30 amperios (Opcional)

Transformador con primario a 120/220 voltios
Secundaria a 18 voltios x 30 Amperios
RL - Relé de 12 voltios de 2 x 2 pole positions.

Los transistores de potencia

2N3055 - Use 4 transistores en un disipador bien. Las resistencias de ecualización emisor debe tener un valor de 0,11 ohm 10 watts, para cada transistor. (Use dos OHMS 0,22 vatios x 5 en paralelo)
2N3771 o 40411th - El uso de dos transistores en un sumidero de calor.
Las resistencias de emisor ecualizadores deben tener un valor de 0075 OHMS 10 vatios, para cada transistor. (Use dos OHMS 0,15 vatios x 5 en paralelo)