| Uniden subvención XL mods PLL, AGC, POWER, Clarificador |  |
| --- | --- |

Modificaciones para Equipos de Radioaficion -- Modificaciones Equipos CB

El XL subvención Uniden Modificaciones para la XL de subvención (Sólo para fines informativos) El autor de este sitio no se hace responsable de las modificaciones ilegales y / o uso de radios ilegalmente modificados o posibles daños y perjuicios debido a la realización de estas modificaciones. Autor no puede verificar estas modificaciones al trabajo. Si su muestra de subvención Junta XL PC todos los transistores como "TR" - (TR24 por ejemplo), tiene el viejo modelo de subvención XL, que es la misma junta, como la vieja cobra 148 de 2000 y el Madison. Todos los mods en esta página están en representación de la Junta de subvención XL PC antes de ser interrumpido. ** PB 208AD bordo ** Por lo tanto el nuevo modelo representa "Q" de todas las etiquetas de transistores en el tablero PC. Siempre revise la operación de radio en todos los modos y los ajustes después de realizar cualquier modificación. No todos los mods trabajar bien con otros mods, uno puede fácilmente frustrar el propósito de conseguir lo que quiere de la radio si no son cuidadosos, y comprobar el funcionamiento de las radios después de cada mod. Modificaciones PLL Información para la imagen de arriba 1. Localizar pin # 14 del chip 8719 en la parte inferior de la placa de circuito. Cortar la traza de pin # 14 - carefully.Solder una 4.7K 1 / 4 watt resistencia a través de la corte que usted pueda tener para raspar suavemente para hacer buenos contactos para las conexiones de theresistor. 2. Obtener 3 interruptores SPST micro y encontrar un área de montaje adecuado en la radio y la instalación. 3. Switch # 1 requiere de cableado a la clavija 's 11 y 12. 4. Switch # 2 requiere de cableado a la clavija 10, y la tierra de la tarjeta. 5. Switch # 3 requiere de cableado a la clavija 9 (frente a 10) y al lado de chips de la corte de seguimiento en el pin # 14. *** Todos los diodos son 1N914 o 1N4148 *** *** Rotory Switch es de dos polos o seis interruptor de posición rotory *** Cortar el seguimiento en el pin 14 de PLL y 4.7K lugar a través de corte. A continuación, la soldadura el ánodo de un diodo 1N4148 al pin 11 de la LPL. A continuación, soldar el cátodo (bandas final) de un diodo 1N4148 a la clavija 14. Luego el interruptor giratorio de alambre como se muestra en el diagrama, usted necesitará un medidor de ohmios para identificar los pines en el interruptor. Con el fin de hacer eso, usted tendrá que poner el interruptor en la posición 1, por lo que sostiene la caja con el eje hacia arriba y girando la lucha contra el eje del reloj hasta que se detenga, que es la posición 1. Luego ponga una sonda de un medidor de ohmios en "A", la otra punta se utiliza para encontrar 0 ohmios, o un muerto corto, que será su PIN PIN 1A (). Haga lo mismo para identificar A4 y A5 Haga lo mismo al otro lado del interruptor para identificar "3B". A continuación, la soldadura de los diodos restantes como se muestra y alambre de ellos en el interruptor como muestra el diagrama. Y finalmente, usted tendrá que poner los cables del switch. A5 a la clavija 10 A1 a la clavija 11 B de la pin # 9 B3 al pin # 14 A GND Para un salto de 10 coronas checas ABAJO sólo: 1. Ground pin # 16 con un interruptor SPST. No cortar el PLL es necesario. Tirando pin 16 bajo hará que saltar 10Kc. Esto no funcionará en todos los canales. Clarificador Mods (Slider) Algunas informaciones se puede repetir, pero con algunas diferencias. (Diferentes variaciones en el funcionamiento del mismo que usted elija cuál es la mejor) UNIDEN GRANT XL 1) Corte R44 y D52. Buscar R174 y saltar. 2) Seguir el cable rojo de la perilla de clarificador y cortar justo antes de que se conecta a la PCB.Take este cable andsolder a tierra. 3) Encuentre el cable naranja del clarificador y cortar la same.Then sóldelo a la clavija 3 de la IC, la mb3756. Esto le daría a usted acerca de 6khz de diapositivas. Liberar el clarificador 1) Eliminar D52 y R44. R174 Quitar 2) y colocar un puente en su lugar. 3) Seguir el cable rojo del control clarificador a donde se une a la placa de circuito impreso y desoldar del tablero. 4) Resolder el cable rojo a la tierra de la tarjeta PC. 5) Seguir el hilo naranja desde el control clarificador a donde se une a la placa de circuito impreso y desoldar que fromthe bordo. 6) Resolder de este cable de Orange a la clavija 3 del regulador MB3756. Usted debe ver alrededor de 5 kHz de diapositivas. (1 kHz y 4 kHz abajo) 1. Buscar R44 D52, y la R174 y eliminarlos. 2. Soldar un puente desde donde se extrajo R174 3. Siga el cable blanco del clarificador para el control en el que adhiera a la placa de circuito impreso y UNSOLDERit. 4. Resolder de este cable BLANCO a la tierra de la tarjeta PC. 5. Siga el cable naranja del control clarificador el lugar en que adhiera a la Junta de PC una desoldar ella. 6. Resolder de este cable naranja a la clavija 3 de MB3756 Regulador. NOTA: Algunas radios tienen diferentes cables de color en el control del clarificador. Ellos son: amarillo en vez de naranja y rojo en lugar de azul Si todo va bien, debería de diapositivas sobre 4KHz abajo y 1Khz arriba. Si lo hace los siguientes cambios obtendrá-6kHz a 6 kHz con 0 en el centro. El TX hará un seguimiento exactamente con el RX R175 puente 1. 2. Jumper D51 3. eliminar R149 4. eliminar R188 5. eliminar R44 6. quitar el alambre de la parte alta (+ o pos completamente en sentido horario) del clarificador 7. contactar pin3 de IC4 a la parte alta del clarificador 8. reemplazar R174 con una resistencia de 3.3k 9. adjuntar una resistencia de 12k desde el puente de la D51 a pin3 de IC4 1. --- Eliminar R-44, R-175 y D-52. --------- 2. --- Instalación de puente de donde se extrajo R-175. 3. --- Mover cable naranja en clarificador a la clavija 1 de la IC-4 4. Saltar --- R-174 o clarificador no se centra arriba. NOTA: L-23 (AM), L-59 (USB), L-22 (LSB), tendrá que ser reajustado para la ranura en el centro de control de Clarifier - algunas unidades de diapositivas más que otros. Nota adicional: Si usted cambia D-35 a un ECG-612, el clarificador de valores será sensible y difícil de controlar, tendrá que cambiar VR-502 a un 10 pot turno. Después de hacer esto usted debe volver a sintonizar L-23, L-59 y L-22. Asegúrese de volver a sintonizar de nuevo después de la radio ha sido durante muchas horas. Estos podrían ser dos controles separados Fino / grueso pero un potenciómetro doble sería lo mejor. La resistencia de 2K puede ser mayor o menor dependiendo del rango que prefiera en el control fino. Disminuir el valor de aumentar el rango de multa y aumentar el valor de disminuir el rango de multa. Si su clarificador se ha modificado para realizar un seguimiento de TX y RX, Instalación de un potenciómetro de 10 vueltas 20K elimina la deriva frente a la frecuencia en TX y RX y proporcionar más fácil el control del operador de ajuste y estabilidad durante el RX. Potencia de salida de audio y modificaciones 1. Añadir una resistencia de 1,5 K a la rama central de Q24 (cortar la pista y el puente con la resistencia) 2. Sustituir R126 (10k) con una 4.7k. 3. Reemplace R124 (10k) con una 4.7k 4. Re-bobinas de sintonía L36 y L38 para la oscilación máxima de avance en el modo AM. MODULACIÓN: Sustituir R131 (10K) con una 4.7K Soy el poder: VR10 SSB POWER: VR11 Si usted "tiene que ser fuerte" en AM, entonces sugiero que este mod-Buscar CUIDADOSAMENTE R131 clip de un lado de la resistencia de la pierna (o si experiencia, corte traza R131, cables de soldadura a través de corte de seguimiento) Ahora, la soldadura de un interruptor con cables la resistencia a la pierna recortan ahora y la parte recortada de la resistencia. Sugiero poner unas cuentas de ferrita sobre los dos cables que van al interruptor. Cambiar el monte en la parte posterior de la radio. Ahora, usted puede ejecutar excesivamente ruidoso en la mañana, a continuación, cambiar la resistencia de nuevo en el circuito de locales bien suena TX AM y SSB. Uniden donación XL: (L38, P24-AMC, VR11-ALC, VR10-AM PWR) VR1 RX Meter VR2 SSB Meter VR3 Silenciador VR4 Equilibrio Carrier VR6 TX Meter VR7 Modulación VR10 AM de potencia RF VR11 ALC-SSB de salida de RF se Leary de El regreso de ALC si tiene final de existencias, ya que tirar el circuito de sintonía off-SSB Eliminar C207 (47pF) condensador del pin # 3 del IC3 a tierra. Eliminar C232, un 2.2UF 50V condensador Levante una pierna de la resistencia # R166 que está cerca de VR7 Luego revisar los cambios en la operación. Modificación AGC 1. encontrar C-23 2. En la parte inferior de la junta, los cables de soldadura que tanto los puntos positivos y negativos de C23 3. Ejecutar los cables a un interruptor SPST montado en la parte posterior de la radio con un 10uF 25V o 16V + + condensador electrolítico unido a un lado del pin switchs "soldadura. Observe la polaridad! - Lado negativo de la PAC debería correr a neg. lado de la tapa de a bordo-mismo para los lados positivos. Ahora usted tendrá un AGC conmutable - Rápido o lento - como muchos aficionados SSB Recibir modificaciones Mod. RF Amp. Buscar Q14-este es un 2SC1674. Cambio de Q14 a un 2SC2999 producirá mayor amplificación de señales débiles, y un nivel de ruido menor. El transistor real en el circuito puede producir ruido en su recieve-Este mod no le quitará el ruido que se recibe de la antena. Sólo se reduce el ruido de fondo que se produce dentro de la radio. Si usted tiene un problema de ruido recibir, este módulo puede amplificar su problema! Si el 2SC2999 es difícil de obtener, probar un NTE 107 LIGERAMENTE reajustar L4, L5 y L6, si es necesario. (Too ajuste mucho a derrotar el propósito de la mejor transistor-) Si tiene que ajustar a todos, L4 melodía y más L6 de L5 mayoría de las personas que han hecho este mod decir que después del cambio de transistores, afinación no era necesaria. La ganancia mejorará en cualquier lugar entre el 4-6dB con la misma señal a ruido. SSB Detector de actualización ¿Qué hacer con el 2sc1674 de repuesto??? El transistor sacado de Q14-2sc1674 funcionará muy bien en lugar de los Q19 2sc945 único transistor detector de banda lateral. Sólo haga esto si ha actualizado Q14 a otro transistor. (No tire Q14 y poner en la ranura de Q19s 'NECESIDADES Q14 a estar allí!) Pull Q19-a 2sc945 y reemplazarlas con un 2sc1674. Actualizaciones Diodo Schottky Para mayor sensibilidad de recepción en AM y menos ruido Reemplazar D1, D2, D21 y D22 con diodos Schottky NTE583 o SK9975 Schottkys. Usted notará una gran diferencia en su ANL / NB, que ya trabaja gran stock-ahora funcionará con este impresionante mod. 10 Metros de conversión *** Para los Licenciados Amateur Radio Operators Sólo *** Esta conversión muy fácil de su XL le dará una copia de seguridad de SSB 10 metros de radio. Encontrar cristal "X3", que es un cristal de 11,325 MHz Cambio "X3" a un 11,6908 MHzThis le dará 28,060 MHz a 28,500 MHz Widebanding la gama TX Este módulo permitirá la salida de una mejor TX a través de la gama de frecuencias de la radio Eliminar r206 que es un 270K en paralelo dos 1 / 2 resistencias Watt-a 33K, y una 2.2K juntos volver a instalar las resistencias en paralelo en la ranura resistencia r206. Misc. Actualizaciones de componentes (siempre actualizado a comprobar de nuevo) Encontrar P41. Este es el regulador de AM-2SC1419-y está valorada en 2,5 amperios y 20 vatios. Reemplazar con una NTE152 nominal de 7,0 amperios y 50 vatios de un componente que debería haberse mejorado de la fábrica, pero no fue - Condensador no. # C18 es un cambio 330UF 10V electrolítico a un 330UF 16V electrolítico. Cambiar el 1000UF 25V capacitor electrolítico no. # C172 a un condensador electrolítico 2200UF 35V o 50V (más cercana al transformador) Resistencia no. # 180 es de 270 ohm, óxido de metal resistencia de 1 vatio Esta es la resistencia de limitación que corta corriente al regulador de Q37 transistor con polarización R180 TX puede causar la distorsión de audio, debido a la potencia limting y causando sesgo final para sacar negativos. Coloque el puente a través de R180. Para aumentar el ancho de banda del filtro de paso de banda de transmisión Condensador Change # C163 a un 3pF (entre L45 y L46) Para aumentar el ancho de banda de filtro de los receptores de paso de banda Condensador Change # C41 a un 3pF (entre L5 y L6) Condensador Change # C109 (22uF 50v) a un 10uF 50v Cambiar el 2SC458 0,2 vatios amplificador de AF (P43) a un 0,6 vatios SK9229 Cambiar la resistencia # R114 (27K) a una de 10 km para la respuesta más amplia de audio durante la transmisión. Disipadores de calor Fácil Compresión de pico negativo - Las compañías aéreas reducido (NPC-RC) mod Quitar Q24-para "todo fuera" de audio AM-o-para AM y la calidad de SSB-1.5K añadir una resistencia a la rama central de Q24 (cortar la pista y el puente con la resistencia) Reemplazar R126 (10k) con una 4.7k. Sustituir R124 (10k) con un R131 4.7k Reemplazar (10k) con un 4.7k continuación, ajuste VR10 AM poder de la soldadura 2 a 2,5 vatios salida de un condensador electrolítico de 10uF 25V entre estos puntos positivos de la tapa de la pierna se conecta con el pin 9 rastro de de la pierna IC6 negativos de la PAC va a la r271-D63-R228 rastro de unión. Tenga cuidado de no protector corto conduce a otros rastros de uniones mediante el uso de calor termorretráctiles a lo largo de la PAC lleva a los puntos de soldadura de "Volting la final" 1: Realizar el "APN-RC" mod primero. 2: AM Turn poder (VR10) todo el camino hacia abajo (vatímetro uso y la carga artificial para verificar) 3: Desenchufe el poder de la radio y encontrar "TP8" alambre (morado, verde en los consejos de edad), cerca de VR7. 4: alambre TP8 Clip, separada y de cinta o el uso de calor encogible para mantener extremos abiertos de cable de cortocircuito en nada. 5: PC del acceso del lado de la traza placa y soldar un cable de calibre grueso de la C148/L39 (C146/L39 la Junta de edad) traza la unión a los 13,8 + pos. bobina de entrada / rojo wire/C188/D55 rastro la salida 6: Añadir un puente entre los R196 7: Encienda la radio y reajustar VR10 para una clave muerto de 2 a 2,5 vatios, verificado el vatímetro y la carga de relleno. Su XL clave ahora muerto 2-2.5 watts y se depende de una fuente de la modulación AM de un aumento de la producción al alza de RF de 20 vatios pico. Listo para conectar en marcha un contador de Frecuencia? Estoy trabajando en las fotos y escribir tanto para los antiguos y nuevos de subvención XL